## Slide 1: JCAB CRA Activities since IPACG FIT-20
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
IPACG-34/FIT-21
Honolulu, Hawaii
May 24, 2011
Attachment
Notes: <number>
①JCAB CRAの活動報告を致します。
①Well, let me explain about the JCAB CRA activities here.

## Slide 2: JCAB CRA Activities Since IPACG FIT-20
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
This presentation contains;
1. Statistic Analyses on System Performance
Problems Reported since IPACG FIT-20
Notes: <number>
①このプレゼンテーションでご報告するのは、福岡FIRにおけるシステム・パフォーマンス及びプロブレムレポート処理報告です。
①What I am going to explain here is CPDLC system performances in Fukuoka FIR and problem reports submitted by the stakeholders.

## Slide 3: Statistic Analyses on System Performance
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①最初に、システム・パフォーマンスについてご報告致します。
①First of all, let me give you some system performances.

## Slide 4: CPDLC System Performance
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
In this section, we provide CPDLC system performance on:
+ CPDLC Downlink Performance
+ CPDLC Uplink Performance
+ CPDLC Uplink Message Success Rate
+ Success Rate of Automatic-Transfer of CPDLC
Connections to the Next ATSUs
(Fukuoka ATM Center - Oakland & Anchorage ARTCCs)
Notes: <number>
①このセクションでご紹介するのは、CPDLCシステム・パフォーマンスです。
内訳は、
＊CPDLCダウンリンク・パフォーマンス
＊CPDLCアップリンク・パフォーマンス
＊CPDLCアップリンク・メッセージ・サクセスレート
＊オート・トランスファー・サクセスレート
です。
①As you can see by this slide, we have four CPDLC system performances, beginning with：
・CPDLC downlink performance,
・Uplink performance,
・Uplink messages success rate, and,
・Auto transfer success rate.

## Slide 5: CPDLC Downlink Performance (One-way Trip Time: Difference of time-stamps between the avionics and ground systems)
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①こちらは、福岡ＦＩＲにおけるCPDLCダウンリンク・パフォーマンスです。2010年9月から2011年2月までの95及び99パーセンタイルを示しています。
②FOM上での基準値は、95パーセンタイルが1分で、99パーセンタイルは3分です。
③紺色の折れ線が95パーセンタイル、ピンクの折れ線が99パーセンタイルを表しています。
④ダウンリンク・パフォーマンスは、基準を満たしています。
①This is the CPDLC downlink performance scored in Fukuoka FIR from September 2010 up to February 2011, showing you each 95 percentile and 99 percentile.
②According to the FOM(FANS-1/A Operations Manual) criteria, the standard value for 95 percentile is defined as 1 minute and for 99 percentile as 3 minutes for each one way time.
③The actual results for 95 percentile is depicted in blue line graph while for 99 percentile is shown in red line graph.
④As to the CPDLC downlink performance is concerned, it meets the FOM standards.

## Slide 6: CPDLC Uplink Performance (Round Trip Time: Transit-delay-time from time-stamp of uplink to receipt time of MAS)
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①こちらは、CPDLCアップリンク・パフォーマンスです。
②FOM上での基準値は、95パーセンタイルが2分で、99パーセンタイルは6分です。
③紺色の折れ線が95パーセンタイル、ピンクの折れ線が99パーセンタイルを表しています。
④アップリンク・パフォーマンスについても、基準を大幅に満たしています。
①This is about CPDLC uplink performance.
②FOM standard describes that 95 percent of the whole messages should be sent back within 2 minutes for round trip time and for 99 percentile within 6 minutes.
③The blue one for 95 percentile and for 99 percentile colored in red.
④These uplink performance data for both 95 and 99 percentile well meet the FOM standards.

## Slide 7: CPDLC Uplink Message Success Rate
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①こちらは、CPDLCアップリンク・サクセスレートです。
②FOM上での基準では、99.00%を超える成功率が求められています。
③ 2010年9月から2011年2月までのCPDLCアップリンク・サクセスレートは平均99.41%でした。
④こちらも基準を満たしています。
①This slide is about the CPDLC uplink success rate.
②FOM criteria describe that undelivered messages shall be less than 1% of all attempted messages.
③The average success rate was 99.33% based on the data starting from September 2010 up to February 2011.
④These uplink success data also meet the FOM standards.

## Slide 8: Success Rate of Automatic-Transfer of Connections (From Fukuoka FIR to Anchorage FIR)
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①こちらは、アンカレッジへのオート・トランスファー・サクセスレートです。
②赤色の折れ線が、福岡FIRからアンカレッジFIRへのサクセスレートを表しています。
③アンカレッジFIRへのサクセスレートは平均98.14%でした。
①This is the auto transfer success rate bound for Anchorage FIR from Fukuoka FIR.
②The red line graph shows the auto transfer success rate bound for Anchorage FIR.
③The average success rate for Anchorage is 98.48%.

## Slide 9: Success Rate of Automatic-Transfer of Connections (From Fukuoka FIR to Oakland FIR)
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①こちらは、オークランドへのオート・トランスファー・サクセスレートです。
②赤色の折れ線が、福岡FIRからオークランドFIRへのサクセスレートを表しています。
③オークランドFIRへのサクセスレートは平均99.12%でした。
①This is the auto transfer success rate bound for Oakland FIR from Fukuoka FIR.
②The red line graph shows the auto transfer success rate bound for Oakland FIR.
③The average success rate for Oakland is 99.12%.

## Slide 10: Problem Reports
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
①次に、プロブレム・レポートをご報告致します。
①From here, we are going to give you “Problem Reports.”

## Slide 11
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
  ・ Updated Problem Reports
  ・ New Problem Reports
  ・ Specific reports to be discussed
JCAB CRA Activities Since IPACG FIT-20
Notes: <number>
①ご報告する内容は、更新のあったPR、新たに受領したPR、Specific PRです
以下英訳
①What we are going to report here are:
・Updated Problem Reports; and
・Newly submitted Problem Reports since the FIT20; and
・PRs to be discussed here as “Specific PRs”.

## Slide 12: Updated PRs
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Updated problem reports |  |  |  |  | 
PR # | Problem Report Title | Air/ Ground | Comments/Notes/Description | Status | Discuss at FIT/21?
10535 | Appearance to be unapproved route deviation | Air/ Ground | Waypoint Event Report undelivered | Open | Y
10538 | Unable to establish CPDLC connection | Air | Avionics issue | Waiting | Y
10542 | Down linked CPDLC messages without timestamps | Air | The airplane only | Waiting | Y
10543 | ADS report with low level FOM ( Figure of Merit ) | Air | FOM LEVEL = 3 | Waiting | Y
Notes: <number>
①こちらは、今回更新があったPRの一覧で、計4件ございます。
① Here are 4 updated PRs.

## Slide 13: New PRs
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
New problem reports |  |  |  |  | 
PR # | Problem Report Title | Air/ Ground | Comments/Notes/Description | Status | Discuss at FIT/21?
10553 | Duplicate instruction of “Report Back on Route” | Ground | ATSU End system received two times of the “Back on Route” down links | Waiting | N
10554 | Incorrect position display of an ADS airplane | Air/ Ground | One hour delayed ADS report was down linked | Open | N
10555 | Down link messages via HFDL undelivered | Air | HFDL for ATC unavailable in Fukuoka FIR | Open | Y
10556 | Response to a Climb instruction not down linked | Air | A MAS to the climb instruction was received | Waiting | N
10557 | Data transmission delay | Air/ Ground | Being No-Comm situation | Open | N
10558 | CPDLC up link failure | Ground | Received “Not Current Data Authority” | Open | N
10559 | Data transmission delay | Air/ Ground | Being No-Comm situation | Open | N
10560 | CPDLC up link failure | Air/ Ground | Under investigation | In progress | N
Notes: <number>
①こちらは、今回新たに受領したPRの一覧で、15件受領しています。
①Here are 15 newly received PRs.

## Slide 14: New PRs
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
New problem reports |  |  |  |  | 
PR # | Problem Report Title | Air/ Ground | Comments/Notes/Description | Status | Discuss at FIT/21?
10561 | Temporal data link disruption | Air/ Ground | Under investigation | In progress | N
10562 | Temporal data link disruption | Air/ Ground | Under investigation | In progress | N
10563 | Periodic/Demand report not down linked | Air | HFDL for ATC not available in Fukuoka FIR | Open | N
10564 | ADS report with low level FOM | Air | FOM LEVEL = 4 | Waiting | Y
10565 | Appearance to be unapproved route deviation | Air/ Ground | WayPoint Event Report undelivered | Open | Y
10566 | ADS Periodic report undelivered | Air | HFDL for ATC unavailable in Fukuoka FIR | Open | Y
10567 | ADS Event report undelivered | Air | HFDL for ATC unavailable in Fukuoka FIR | Open | Y
Notes: <number>

## Slide 15: Specific PRs
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
HFDL for ATC use not available in Fukuoka FIR (PR10555,PR10563,PR10566,PR10567)
Appearance to be unapproved route deviation (PR10535,PR10565)
ADS report with low level FOM (PR10543,PR10564)
Unable to established CPDLC connection (PR10538)
Notes: <number>
①Specific PRとして3種類の事例、HFデータリンクの使用(PR10555,PR10563,PR10566,PR10567) 、経路逸脱表示(PR10535,PR10565 ) 、信頼性の低いADSレポートの受信( PR10543,PR10564) 、 CPDLCアップリンクの送信エラー (PR10538)をご紹介いたします。
②詳細は次のスライド以降でご説明致します。
②For more details let me explain to you in the following slides.

## Slide 16
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
PR Number: PR10555,PR10563,PR10566,PR10567
Airplane use of HFDL for ATC resulted in following four Problem Reports
Automatic uplink of Event Request not performed(PR10555)
Periodic/Demand report undelivered(PR10563)
ADS contract established, but Aircraft not indentified as ADS airplane on ATC screen(PR10566)
A WayPoint Event Report undelivered(PR10567)
Next slide→
HFDL for ATC use not available in Fukuoka FIR
Notes: ①まずHFデータリンクの使用に関するPRについてご説明させて頂きます。
②関連PRはPR10555,PR10563,PR10566,PR10567となります。
③福岡FIRではHFDL経由の使用は認められておりません。
④データリンクメッセージがHFDL経由でダウンリンクされた場合、当該メッセージはデータリンクシステムにて廃棄され、当該ATSUエンドシステムには到達しません。
⑤そのことにより発生したプロブレムレポートが4件報告されました。
（以下読まなくても良い？）
⑥PR10555ではEvent Requestの自動アップリンクが行われない、という問題が発生しています。
⑦PR10563では EVENT CONTRACTが受信出来ない、という問題が発生しています。
⑧PR10556ではADS接続が確立したにも関わらず、ATCスクリーン上ではADS機表示にならない、という問題が発生しています。
⑨PR10557ではある地点のWayPoint Event Reportが受信出来ない、という問題が発生しています。
（ここまで）
⑪PR10555とPR10566につきまして、詳細を次以降のスライドでご説明致します。
<number>

## Slide 17: HFDL for ATC use not available in Fukuoka FIR
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
＜ＰＲ１０５５５＞
ATSU
FN_CON
FN_AK
Periodic
Request
ACK
Event
Request
DLCS
Triggers Event Request uplink
HF
Notes: <number>
①まずPR10555についてご説明致します。
②Event Requestが自動でアップリンクされなかったという事例でした。
③まず航空機からのAFN FN_CONを受信した当該ATSUエンドシステムは、当該機にAFN FN_ACKをアップリンク致しました。
④これによりデータリンクログオンが成立します。
⑤当該ATSUエンドシステムはAFN FN_ACKに続いて当該機にPeriodic Requestをアップリンクしました。
⑥当該機はPeriodic Requestに対ADS ACKをダウンリンクしましたが、HFDL経由であったため当該データリンクシステムにて廃棄され、ATSUエンドシステムは受信することが出来ませんでした。
⑦当該ATSUエンドシステムはPeriodic Requestに対するADS ACKを契機にEvent Requestの自動アップリンクを行う仕様となっております。
⑧従いまして当該ATSUエンドシステムは自動でEvent Requestをアップリンクしませんでした。

## Slide 18
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
＜ＰＲ１０５６６＞
ATSU
FN_CON
FN_AK
Periodic
Request
ACK
Event
Request
DLCS
HF
Periodic
Report
ACK
HFDL for ATC use not available in Fukuoka FIR
Notes: <number>
①続きましてPR1066についてご説明致します
②先ほどの事例と同様ATSUエンドシステムはデータリンクログオンの完了を契機にPeriodic requestをアップリンク致します
③当該ATSUエンドシステムはそれに対するADS ACKを受信したため、Event Requestのアップリンクを自動で行いそれに対するADS ACKも受信しました。
④これによりADS Contractが確立したため、ADS Statusは”ADS Connection Established”となりました。
⑤その後当該機より最初のPeriodic Reportがダウンリンクされましたが、HFDL経由であったために当該データリンクシステムで廃棄されました。
⑥当該ATSUエンドシステムは当該機よりPeriodic Reportを受信していないため、ATCスクリーン上では当該機はADS機表示にはなりませんでした。

## Slide 19: Appearance to be unapproved route deviation
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
PR Number: PR10535,PR10565
Airplane appeared to be deviated on the ATC screen
Due to No-Comm situation, ATSU end system failed to receive a WayPoint Event Report, which caused the Problem Report
Next slide→
Notes: ①次に未承認の経路逸脱に関する事例についてご説明させて頂きます。
②関連PRはPR10535、PR10565となります。
③ルート上を飛行していた航空機がATCスクリーン上で経路逸脱しているように表示されたという事例でした。
④WayPoint Eventの未受信が原因で発生しました。
⑤詳細は次のスライドでご説明します。
<number>

## Slide 20
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
＜ＰＲ１０５６５＞
×
WayPoint Event Report
FIX-B ( hh:mm:ss )
FIX-C
FIXED INTENT
FIX-A
FIX-B
actual aircraft position
aircraft position on ATC screen
Periodic Report
FIX-A ( hh:mm:ss )
FIX-B
FIXED INTENT
FIX-C
Due to A/C in No-Comm situation,
ATSU failed to receive FIX-A WayPoint Event Report
Appearance to be unapproved route deviation
Notes: <number>
①当該機はFIX-A、FIX-B、FIX-Cの順に通過する航空機でした。
②当該機はFIX-A手前でPeriodic Reportをダウンリンクしました。
③ダウンリンクされたPeriodic Reportの内容は、次地点FIX-Aの緯経度と通過予定時刻、次々地点FIX-Bの緯経度、FIXED INTENTとして36分後の地点の緯経度、となります。
④当該ATSUエンドシステムは受信したPeriodic Reportを元に、当該機をFIX-Aに向かうように表示しました。
⑤その後FIX-A通過前に当該機はNo-Comm状態となり、FIX-A通過のWayPoint Event Reportをダウンリンク出来ませんでした。
⑥従いましてFIX-A通過予定時刻経過後も、当該ATSUエンドシステムはFIX-A通過前のPeriodic Reportを元に当該機を表示しました。
⑦ATSUエンドシステムは通過予定時刻が入っていない次々地点FIX-Bは表示に使えないため、当該機をFIX-AからFIXED INTENTに向かうように表示しました。
⑧従ってATCスクリーン上で当該機が南側に逸脱表示されました。
⑨Intermediate Intent Groupの情報を用いることによりこの問題は解決されるのですが、Intermediate Intent Groupに不正な値が入ることが度々報告されているため、現在当該ATSUエンドシステムでは使用を取り止めております。

## Slide 21: ADS report with low level FOM
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
PR Number: PR10543,PR10564
The FOM level in an ADS report degraded, causing ATSU end system to disconnect with ADS contract.
The ATSU end system disconnected the ADS contract with the aircraft because the FOM value indicated below the specified value (4).
In response to our inquiry about the reason for the degradation of FOM, the aircraft manufacturer answered that the aircraft avionics might have a long-term trouble with the GPS.
Aircraft operating company replied us that found no fault with the aircraft.
Recently, similar case examples are reported frequently.
Notes: <number>
①信頼性の低いADSレポートの受信についてご説明させて頂きます。
②関連PRはPR10543,PR10564となります。
③ADSレポートに含まれるFOM ( Figure of Merit )の値が低下したという事例でした。
④当該ATSUエンドシステムは航空機よりダウンリンクされたADSレポートのFOM値が規定値（４）以下となった場合、ADSコントラクトを切断する使用となっております。
⑤当該機は当該FIRを飛行中にFOMレベルが5から4に低下したため、ATSUエンドシステムによりADSコントラクトが切断されました。
⑥FOMレベルが低下した理由について当該機体メーカーに問い合わせたところ、GPSに長期的な不具合があったのではないかとの回答を得ました。
⑦最近報告が多く見られる事例であります。

## Slide 22: Unable to established CPDLC connection
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
PR Number: PR10538
In response to up link a CR (Connection Request) with the aircraft (B767), which promptly down linked a DR (Disconnect Request) with its CDA (Current Data Authority) portion being blank (“ “).
In response to our inquiry about the problem events, the aircraft manufacturer replied that regarding B777 they received a similar problem report and made improvements, but about B767 it was the first report for them and they will investigate the cause of the problem hereafter;
Notes: <number>
①最後にCPDLC使用不可の事例についてご説明させて頂きます。
②関連PRはPR10538となります。
③当該機にCR ( Connection Request )をアップリンクしたところ、直ちにDR ( Disconnect Request ) がダウンリンクされたという事例でした。
④ログを解析したところ、DRのCDA ( Current Data Authority ) は全てブランクでした。
⑤本事象につきまして当該機体メーカーに問い合わせたところ、B777で既知の問題で既に改修を行ったがB767では今回が初めての報告であり今後原因を調査する、との回答を得ました。
①～⑦－－－要英訳

## Slide 23: Questions?
JCAB Central Reporting Agency
Chart <number>
Notes: <number>
以上です。ご質問、コメント等ございますでしょうか。
That concludes our presentation.
Any questions or comments?
以上です。ご質問、コメント等ございますでしょうか。
That concludes our presentation.
Any questions or comments you have?