## Slide 1: Air Traffic Management Center
IP20
1

## Slide 2: Table of contents
Role of other organization in ATMC
Capacity Management
ATFM Service (Route management and Route coordination)
ATFM Service(Traffic volume monitoring method)
ATFM Service(Flow control methods)
CDM ATFM
ASM service
Oceanic Control Service
Notes: 本日、皆さんにはATMCの業務内容として、
CAPACITYや交通流、空域の管理状況等の御紹介をさせて頂きます。

## Slide 3: Operational arrangement in ATMC
ATM Officer
ATFM North
ATM Officer
ATFM West
ATM Officer
ATFM East
ATM Officer
ATFM Strategic
ATM Officer
ASM Strategic
ATM Officer
ATFM South
ATM Officer
ATM Supervisor
ATM Information
Officer
ATM Information
Officer
ATM Officer
Oceanic ATM Supervisor
ATM Officer
Oceanic ATM Strategic
JASDF
Liaison
Officer
ATMetC
Weather
Specialist
Flight data
ATM Engineering Officer
1,2
BkUp
4,5
Large Display
Oceanic ATM
3,BkUp
Notes: この図面は、明日見学頂くＡＴＭＣの運用室の各卓のレイアウトを示したものです。
ここにはJCABの３つの職種、
管理管制官、管理管制運航情報官、管理管制技術官、
ならびに、JCAB以外に、
気象庁の航空交通気象センター（英語名でいう）、防衛省の連絡調整幹部が配置され、
連携して業務を行っています。

## Slide 4: Role of other organization in ATMC
Japan Meteorological Agency
Ministry Of Defense
ATMetC
(Air Traffic Meteorological Center)
Description of weather conditions
Explanatory charts
Forecast in time –line form
Timely comment
Display the latest weather situations on the screen
Weather forecast and analysis for CDM conference
JASDF Liaison
(Japan Air Self Defense Force liaison)
Management of testing / training areas for JASDF
Coordination for the temporal training areas
Coordination for the areas based on training status
Coordination for Conditional Routes(CDR) setting
Notes: ＡTMｅｔセンターは、空港・空域に関するATM用コンテンツを開発し、
気象解説、資料提供をおこない、大画面表示装置でリアルタイムな情報も提供されます。
また、管理管制官との定期的な勉強会をおこない、相互に事例のレビューを実施します。
防衛省連絡幹部とは、
自衛隊訓練／試験空域や臨時訓練空域の使用状況、調整経路（CDR）の設定に係る調整をおこなっています。

## Slide 5: Air Traffic Flow Management
ATFM
Notes: ここからは、管理管制官がおこなうATM業務について、紹介します。
ATMCにおいて管理管制官は、ＡＴＦＭ、ＡＳＭ、Oceanic ATC三つの業務を行っています。
それではまず交通流を管理するATFMについてご紹介します。

## Slide 6: Capacity Management
ATMC set Capacity-value considering ATC workload.
SECTOR : Direct assessment of ATC Workload
( “Time Summation” of ATC tasks)
AIRPORT : Direct assessment of Runway & Airspace capacity
Notes: 空域キャパシティの管理は、ACCセクターと空港のアプローチ空域に分けられます。
セクターの容量管理は、30分あたりの管制官のワークロードを時間合算する手法です。
一方、空港の容量管理は、30分あたりの離着陸機数と、アプローチ空域での許容するスペーシング時間で算出します。

## Slide 7: ATFM Route management and Route coordination
For weather avoidance
For congestion avoidance
Notes: ATFMの計画的対応策として、飛行経路の管理と調整をおこなっています。
これは空域を有効活用し円滑な交通流の形成を目的として、CDM手法も導入しています。
先ず、標準的な飛行経路は、AICに掲載し中長期的に管理しています。
飛行の当日には、悪天候や空域の混雑による飛行計画経路変更の判断をATMC及び航空会社で相互に調整する仕組みがあります。
これにより、遅延の総量を減らし、空域の最大限有効活用を推進します。
これは経路調整の一例を示した迂回経路のイメージです。
通常の飛行計画経路（AIC経路）は赤い点線で黄色の混雑空域をとおっていました。
ATMCと航空会社は相互に調整し、航空会社が総合的に判断しEDCTか迂回かを選択できるというものです。

## Slide 8: ATFM Service (Traffic volume monitoring method)
Use IFR Flight Plan data managed by FDMS system.
IFR flight plans should be filed at least 2hours before EOBT in order to ensure the effect of ATFM.
Compile IFR Flight Plan data
to monitor by ATFM system.
ATFM system calculates
and displays the traffic demand
against the system capacity
for the next 6 hours.
Notes: これはATFMシステムの交通量監視画面のサンプルです。
画面では６時間先までのセクター及び空港の交通量を監視できます。
黄色のピリオドは交通量が容量の８０%を超えていて警告状態である予測を示しています。
赤色のピリオドは交通量が容量の１００%以上で管制の処理容量を超える予測を示しています。
このシンプルな表示は端末を利用するCDM関係者への注意喚起に役立っています。

## Slide 9: ATFM Service (Flow control methods)
Ground Delay (EDCT)
Departure interval (Minutes in-trail)
Ground stop
Miles in-trail
Speed adjustment
Airborne Holding
SCAS(Specifying CFDT for Arrival spacing program) trial
In-flight
Pre-flight
Notes: 交通流制御には手法がいくつかあり、管理管制官は交通状況に応じて、航空機運航への影響が最も少ない手法を選択します。
交通流制御は、航空機の出発時機を指示する出発制御と、飛行中のインフライト制御の2つフェーズでおこないます。
出発制御は、3つの方法です。
１つ目は、出発機に対しＥＤＣＴを指示します。
2つ目は、航空機間に出発の時間間隔を指定します。
3つ目は、空港における出発の停止措置です。
インフライト制御においては4つの方法があります。
１つ目は、航空機間の空域への入域間隔を指定します。
2つ目は、特定の通過地点における、速度を指定します。
3つ目は、空域への入域制限に伴う、空中待機を指示します。
4つ目として、飛行経路上の特定のFIXを通過する時機（CFDT）を指定する指示（SCAS）を試行しています。

## Slide 10: CDM ATFM
ATMC supply CDM information.
flight plan list, traffic volume, traffic situation, diversion spots, etc
Participant will make the most of CDM information.
information of flight cancellation, any distinguished issues,
Interactive coordination and real time system updates.
time frame exchange, route coordination, etc
Daily CDM conference and Operation Plan. (twice a day)
the result is published as OP
CDM conference (twice a year)
We promote ATM operations on the basis of consensus of all
stakeholders.
Notes: CDMの運用導入によって、ATM関係者は、同じ情報を共有することにより、より良い意思決定をおこなうことができます。
ATFMにおけるCDM運用には次のようなものがあります。
・ATMCはCDM情報として、飛行計画リスト、交通量、交通状況、ダイバートスポットなどを提供します
・CDM参加者は航空機運航方針として欠航便情報などCDMに必要な情報を提供します
・システムによる双方向の調整として、EDCT対象機の到着タイムフレームの交換、混雑や悪天のための経路調整をおこないます
・ATMCはCDM会議を１日２回開催し、OPを発行しています
・ATM業務検討委員会を年2回開催し、CDM航空会社、航空局、気象庁、防衛省の合意のもとにATM業務計画を進めています。
CDM is the framework which enables ATM participants to make better decisions based on sharing the same information.
ATM Center builds up and develops CDM as effective operational procedures to manage airspace resources.
This is an example of CDM at ATMC.
ATMC supply CDM information.
flight plan list, traffic volume, traffic situation, diversion spots, etc
Participant will make the most of CDM information.
information of flight cancellation, any distinguished issues,
Interactive coordination and real time system updates.
time frame exchange, route coordination, etc
Daily CDM conference and Operation Plan. (twice a day)
the result is published as OP
CDM conference (twice a year)
We promote ATM operations on the basis of consensus of all stakeholders.

## Slide 11
Notes: 航空交通が増え続けるに従って、協調的意志決定の仕組みを促進することは極めて重要なことです。
ATFMは空域が最大限有効に活用されるよう、制限を最小にするための取り組みをおこなっています。

## Slide 12: Air Space Management
ASM
Notes: 次にAir Space Management 空域管理をご紹介します。

## Slide 13
AIRSPACE MANAGEMENT
Let’s move on to ASM. In ASM there are mainly two functions including airspace design and development function and airspace operational function.
In airspace design and development function, ASM designs efficient flight routes and controlled airspace, and also designs training areas in response to airspace user needs.
In airspace operational function, ASM coordinates the flexible usage of limited airspace with related parties as a shared resource for both military and civil sector use.
Notes: 設計・企画機能においては、空域管理は、最大限の空域容量を確保するため、総合的に空域と交通流を評価・検証します。
空域管理は効率的な飛行経路と管制空域を設計し、空域使用者の要望に応えるよう訓練空域も設計します。
空域運用機能では、空域管理は軍・民の使用者にとって共有すべき資源である限られた空域を柔軟に使用するため関係者と調整します。
空域管理機能とは空域を柔軟に動的に使用する過程を言います

## Slide 14: Civil Training/Testing Areas
CK3
CK11
CK4
K
S
2
K
S3
K
S4
K
S
5
K
S13
K
S14
K
S
1
K
S12
K
S11
Ｋ
K3
KK4
KK5
TH13
TH12
TH11
TH3
TH1
SM１
SM２
CK21
K
S2
１
HK2
HK3
HK11
HK12
CK12
CK13
K
S15
KK1
CS
CS3
CS1
KK2
HK1
CK1
TH2
Practical exam for airmen certificate
Radio station inspection
Certificate for Airworthiness
Training flights
internet
Notes: 民間訓練試験空域に関しては、民間訓練試験空域の使用者は訓練計画書を ATMC に提出しなければなりません。訓練計画書は出発前に
ATMC によって調整･承認されます。日本中に155の民間訓練空域が広がっています。空域ユーザーとの調整手段としてインターネットを導入しています。空域管理システムはリアルタイムで空域の使用状況を把握・管理するために使用されます。

## Slide 15
Efficient Use of JASDF Training Airspace
JASDF training airspace is utilized for civil air traffic after coordination with JASDF
The conditional route system has been introduced since May 11, 2006 (non-permanently plannable)
(J0322/14 NOTAN Q)RJJJ/QANCA/I/NBO/E/000/999/3310N14118E999 A)RJJJ B)1401300624 C)1401302200 E)REF AIP ENR 3.3 CDR ARE ESTABLISHED AS FLW, RTE PERIOD MNM APPLICABLE ALT 1) L512 1401301200/1401302200 MEA 2) Z13 1401301200/1401302200 MEA 3) Z14 1401301200/1401302200 MEA 4) Z20 1401300900/1401302200 MEA 5) Z24 1401301200/1401302200 MEA 6) Z25 1401301400/1401302200 MEA 7) Z26 1401301400/1401302200 MEA 8) Z27 1401301400/1401302200 MEA 9) Z40 1401301200/1401302200 MEA 10) Z41 1401301200/1401302200 MEA)
Notes: また、一方では自衛隊連絡幹部と自衛隊高々度訓練・試験空域の使用状況に応じてCDRを設定するために調整を行います。
CDRとは、調整経路のことでATSルートの一種です。
2つのタイプに分けられ、CDR1 及び CDR2 があります。
CDR1 は使用可能時間帯が AIP に公示されており、その時間内に飛行を計画することができます。
一方、CDR2 は、使用可能時間帯が航空自衛隊との連絡調整をもとに毎日ノータムで公示されています。

## Slide 16
PACOTS Route Generation
ATMC generates Eastbound PACOTS routes every day.
Important factors for PACOTS route generation are:
  ・Upper wind forecast
  ・Bad weather area
※PACOTS
PACific
Organized
Track
System
Notes: また、空域管理では毎日 OTGシステムでPACOTS を設定しています。
効率的な洋上経路を作成するために、作成の際には高層風の予測、悪天候を考慮し、オークランドTMUとの調整の上、効率的な経路作成に努めています。

## Slide 17
Other Airspace Matters Coordinated
in ATMC
Coordination of the VFR flight in the airspace at or above FL290 for special requirement
Coordination of the IFR flight by Non-RVSM aircraft within the RVSM airspace
Coordination of temporary training areas and/or ranges
Coordination of rocket-launching by JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)
Notes: これまで述べた業務以外にも、空域管理は、要求に応じて、RVSM非適用機による RVSM適用空域（FL290～FL410）の飛行及び VFR機によるFL290以上の空域の飛行について調整を行います。
臨時訓練試験空域の柔軟な使用の調整、また、JAXAによるロケット打上に係る調整を行います。

## Slide 18: Oceanic Air Traffic Management
Oceanic
ATM
Notes: 最後に、洋上管理について紹介します。

## Slide 19
Anchorage FIR
Oakland FIR
Pyongyang FIR
Khabarovsk FIR
Incheon
FIR
Manila FIR
Shanghai FIR
Taipei FIR
Fukuoka FIR
FUKUOKA FIR
Notes: 福岡FIRの洋上管制は、アンカレッジ、オークランド、マニラFIRと隣接しています。

## Slide 20
OCEANIC AREA
A01
A02
A03
A04
A05
North-A
East
Ｓｏｕｔｈ-A
Ｓｏｕｔｈ-Ｂ
North-B
Notes: この絵は、洋上管制の各セクターを示しています。

## Slide 21: Automatic Dependant Surveillance
ODP
Notes: 各セクターに於いて、ODP（ oceanic traffic control data processing system）と呼ばれる機器を使い、電子ストリップで管制を行っています。
航空機との通信は対空通信局のみでなく、CPDLCや位置通報の為のADSが使用されています。
この絵は、ＡＤＳ画面を示したものです。

## Slide 22: Aircraft data display
ODP
Notes: この絵は、洋上北席で表示される航空機画面を表しています。
明日、皆さまには実際の洋上管理席を近くでご覧頂きたいと思います。
アンカレッジ、オークランド、マニラの管制官の皆さま、ならびにエアラインの方々のご協力にはいつも感謝しています。

## Slide 23
Let’s set forward to form regional ATM together.
Thank you very much.
Notes: それでは、明日のご訪問をお待ちしております。
ありがとうございました。