## Slide 1: Outcome of Analysis of Branching UPRs from PACOTS Track 2
Japan Civil Aviation Bureau and Electronic Navigation Research Institute
IPACG/39, 5-6 February 2014,
Fukuoka, Japan

## Slide 2: Introduction
The User Preferred Route (UPR) of PACOTS Track 2 the only eastbound track without an alternative UPR.
To avoid problems with extreme complex route constructions caused by crossing/converging with PACOTS Track 1 or 3.
In the IPACG/38 meeting, computer simulation were executed under relaxation of restriction, allowed Track 2 UPR only to branch south ward from PACOTS Track 2 and is not permitted to re-converge to avoid route complexity.
The result showed, the relaxation model show positive benefits of fuel consumption totally.
However, it remains concerns that the traffic concentration at PACOTS Track 2 entrance gate disrupts a flight with optimal altitude.

## Slide 3: Increasing RNP4 aircraft ratio
Chart: Number of traffic
| Dec | Jun | Dec | Jun | Dec | Jun | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Traffic | 182 | 179 | 183 | 190 | 178 | 183
RNP4 | 0.3 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.56 | 0.64
Numbers were counted from east-bound flights to P*, C* and K*
Notes: UPRの運用制限を緩和するには、短縮管制間隔の使用頻度が多くなることが重要。
RNP4搭載機の割合は、ここ数年で急激に上昇。
このグラフは、北米、ハワイ方面の航空機のRNP4搭載率を示す。

## Slide 4: Computer Simulation
Flight Scenario
Departure Airport | Destination Airport | No
Japan | KLAX | 8
Asian countries | KLAX | 15
Japan | KSFO | 5
Asian countries | KSFO | 9
TOTAL |  | 37
RNP4 ratio
IPACG/38 44%
IPACG/39 59%
City Pairs
Flight Schedule
Chart: 160E crossing Aircraft No.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Aircraft No. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3
Generated based on actual Flight Plan
Notes: 今回のシミュレーションで使用したシナリオは、15時間の間に37機のサンフランシスコおよびロサンゼルス行きフライトが飛行する。
RNP4搭載率は、現状に合わせて作成した。

## Slide 5: Computer Simulation
Model A
Baseline case that includes the current restriction to avoid PACOTS Track 2 by at least 50 NM
Model B
Allows Track 2 UPRs only to branch southward from PACOTS Track 2 and are not permitted to re-converge
Wind Data
 | PACOTS Track 2 Entrance Gate | No
2012/1/8 | SEALS | Day1
2012/2/1 | LEPKI | Day2
2012/4/4 | EMRON | Day3
2012/7/30 | KALNA | Day4
2012/8/22 | KALNA | Day5
2012/8/29 | EMRON | Day6
2012/10/7 | KALNA | Day7
2012/11/16 | EMRON | Day8
2013/1/20 | SEALS | Day9
2013/1/24 | LEPKI | Day10
2013/1/25 | EMRON | Day11
2013/1/31 | SEALS | Day12
2013/2/5 | KALNA | Day13
2013/3/7 | LEPKI | Day14
2013/4/15 | KALNA | Day15
2013/6/6 | EMRON | Day16
Route Networks
Two different model
Trk 2
Trk 2
Notes: サンプル数である対象日は、この表にある16日間。
対象日からは、公示PACOTS情報と風などの気象情報を使用。
シミュレーションでは、ふたつのモデルを比較することで、それぞれのモデルの有効性を評価した。
モデルAは、現状の運用に合わせ、PACOTSトラック2から50NMは飛行しない。
モデルBは、PACOTSトラック2から南側への分岐を可能とする。ただし再合流は付加とする条件である。

## Slide 6: Computer Simulation
ATC Simulation
After conflict detection on the generated UPRs, conflicts were solved.
Conflicts were resolved mainly by changing altitude.
The rule for selecting which aircraft of a conflicting pair changed altitude to resolve a conflict was the same for both model cases.
Pseud Controller resolve conflicts
A/C 1
FL350
A/C 2
FL350
A/C 1
FL340
A/C 2
FL350
CNF
Notes: まず最初に、各フライトにおいて、出発地から到着地までの最適軌道（トラジェクトリ）を作成する。
トラジェクトリを作成後、トラジェクトリの重なり、すなわちコンフリクトを検出する。
コンフリクト検出後に、管制シミュレーションによりコンフリクトを解消する。
コンフリクト解消は、高度変更により実施した。

## Slide 7: Result
Chart: Fuel(lbs)/Distans(NM)
| Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16
Fuel(lbs) | -63.1892 | -259.8108 | -30.5946 | -69.8378 | 35.1351 | -79.5135 | -581.8919 | -125.8108 | -241.3243 | -61.7297 | -5.1081 | -31.1351 | 0 | -155.6216 | -4.4865 | -109.5676
Distans(NM) | -142.4865 | -176.6216 | -56.5676 | 11.3784 | -20.9189 | -33.027 | 119.0811 | -46.3784 | -136.8108 | -81.6757 | -14.1081 | -260.2432 | 0 | -102.4054 | -7.1892 | -267.8649
Time(min) | -0.047107 | -0.33775 | -0.2874 | 0.14561 | 0.12329 | -0.17183 | -2.1256 | -1.1104 | -0.82876 | -0.23147 | -0.0014608 | 0.17566 | 0 | -0.052062 | 0.00024784 | -0.0054595
Average of differences per flight Model B – Model A
Negative values indicate an average flight of Model B operate with less fuel burn, flight distance and flight time than Model A
Totally, 0.3minutes, 112lbs and 76NM reduction.
Notes: 各モデルの指標として、飛行距離、飛行時間および消費燃料を比較した。
各値は、モデルBからモデルAを引いているので、マイナスの値は、モデルBの方が、短い距離、短い時間および少ない消費燃料で飛行したことを示す。
横軸に対象日ごとの各指標の比較結果を示す。
16対象日のトータルで、一機当たり平均、７６NM、０．３分、112ポンドの削減効果である。

## Slide 8: Result
Chart: 
58% of flight showed the nearly same fuel consumption between Model A and B
8% of flight had penalty in Model B
34% of flight had positive benefit in Model B
Individual flight
8% penalty
58% same fuel consumption
34% positive benefit
Notes: 個別のフライトごとの消費燃料の比較である。
３４％のフライトは正の便益、５８％のフライトは両モデルでほぼ同様の効果、８％はモデルBの方がマイナスの効果となった。

## Slide 9: Another Simulation
Another Simulation
Some operators use PACOTS tracks instead of UPRs. We therefore carried out simulations in which half of the flights used PACOTS tracks and half used UPRs.
PACOTS
Track2
UPR
Assumption
KLAX flight
10 flights Track3
13 flights UPR
KSFO flight
8 flights Track2
6 flights UPR
Less effectiveness than in the case in which all flights fly with UPRs.
Totally, 0.2minutes, 27lbs and 43NM reduction.
Notes: ここまでのシミュレーションでは、すべてのフライトは、各フライトにあわせた最適経路を作成し模擬したので、すべてのフライトがUPRで飛行した結果である。
しかし、現実では、運航者により作成するUPRも異なるし、PACOTSを飛行する運航者も多くある。
そこで、シナリオのうち、半分のフライトはUPRで飛行し、残り半分は公示PACOTS経路を飛行すると仮定、同様のシミュレーションを実施した。
その結果、各指標のトータル便益は、すべての飛行がUPRで飛行した場合を比較して非常に少なく、モデルBでの有効性は非常に小さい。

## Slide 10: Discussion
Total effect
  Trade-off of flight on ideal altitude and time-of-flight shortening effect of the branch.
Model A
Model B
Time-of-flight shortening effect
Penalty (flight in non-ideal altitude) caused by traffic concentration
Notes: 各指標においてシナリオ全体での効果は、理想的な高度での飛行と、飛行時間短縮効果のトレードオフにより生じる。
飛行時間が短縮し得られる燃料削減効果と、多くのフライトが同経路上に集中することで理想的な高度で飛行できないペナルティーのバランスにより、全体効果が生じる。

## Slide 11: Discussion
Model A | Model B(Branch)
138 | 292(208)
Chart: 
| 150E or Entrance gate | 160E | 170E or CARTO | 180E or LYLLE | 170W | 160W | 150W | 140W
 | 61 | 20 | 6 | 32 | 19 | 9 | 53 | 8
Branching point from PACOTS Track 2
Traffic number at PACOTS Track 2 gate-way (of 592 flights)
Model B altitude as compared with the Model A, at 160E
Higher | 19
Same alt. | 542
Lower | 31
(of 592 flights)
Notes: 今回のシミュレーションでは、PACOTSトラック2からの分岐を可能とすることで、トラック2入口側ゲートウェイでの交通量が増加します。
また、トラック2ゲートウェイを通過した292機のうち、208機が途中で分岐しました。
もっとも多い分岐箇所は、150E、次が150Wです。
交通が集中することで、理想的な高度が取得しにくくなります。
この表は、１６０E でのモデルBの飛行高度をモデルAと比較したものです。
モデルBの方が高かったのは19フライト、同高度が542フライト、低い高度だったのは31フライトです。
モデルBの方が高度が抑えられるフライト数が、高い高度で飛行する数より多い傾向があります。

## Slide 12: Discussion
Day2 1130Z 170W
Model B
Track 2
Track 3
Merging that occurs after the branch
Notes: 分岐後の合流時において、合流が発生し、コンフリクトが発生するケースもあります。

## Slide 13: Conclusion
The results show benefit of time, fuel consumption and distance totally in the branching UPR from PACOTS Track 2.
In the case that some aircraft fly with PACOTS, the benefits were small compared with the case all flight with UPR.
UPR flights have some effect, but branching effect is not so much.